Załącznik nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Mieszadło hematologiczne |
| 1. | Producent (marka) ………………………………………………………………….……… model……………………………………………………………………………………..… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016) |
| \ | Mieszadło hematologiczne wahadłowe, rolkowe do mieszania zawiesin krwi w pojemnikach | wymagane | TAK/NIE |
|  | Zakres wahnięć | minimum 20 wahnięć / min | Należy podać |
|  | Minimalny kąt wychylenia | 300 | Należy podać |
|  | Ilość rolek tocznych | minimum 10 miejsc na probówki o średnicy do 18mm | Należy podać |
|  | Dopuszczalne obciążenie rolek tocznych | minimum 300 g | Należy podać |
|  | Urządzenie z możliwością stosowania w inkubatorach w | minimalnym zakresie temperatur od 100C do 450C | Należy podać |
|  | Moc pobierana | ≤ 4 W | Należy podać |
|  | Klasa bezpieczeństwa | minimum IP30 | Należy podać |
|  | Masa | ≤ 2 kg | Należy podać |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | wymagane | TAK/NIE |
| Pozostałe wymagania |
|  | Oznaczenie CE | wymagane (Kopia deklaracji CE poświadczona za zgodność z oryginałem wymagana razem z dostawą) | TAK/NIE |
|  | Serwis gwarancyjny | na warunkach określonych w umowie | TAK/NIE |
|  | Instruktaż personelu | w zakresie obsługi technicznej | TAK/NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | wymagane razem z dostawą | TAK/NIE |
|  | Gwarancja | Min 12 miesięcy |  |
|  | Czas reakcji serwisu | Max 14 dni |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn. .......................	........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)