Załącznik nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miernik do oceny stężenia hemoglobiny | producent | ..................... Należy podać |
|  |  | model | ..................... Należy podać |
|  |  | urządzenie nowe, nieużywane | …………… Tak/Nie |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2016 r. | ..................... Należy podać |
|  | Liczba szt. | 1 szt. | ..................... Tak/Nie |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Urządzenie | do ambulatoryjnej oceny stężenia hemoglobiny | .................. Należy podać |
|  |  | do stosowania w diagnostyce in vitro | .................. Należy podać |
|  |  | do wykonywania testów do badań w systemie ambulatoryjnym | .................. Należy podać |
|  | Metoda | minimum immunoturbidymetryczna i fotometryczna, ilościowa i jakościowa | .................. Należy podać |
|  | Rodzaj próbki | krew | żylna | .................. Należy podać |
|  |  |  | kapilarna | .................. Należy podać |
|  |  | osocze | .................. Tak/Nie |
|  |  | surowica | .................. Tak/Nie |
|  | Mieszanie odczynników | automatyczne | .................. Tak/Nie |
|  | Mierzone parametry | CRP | .................. Tak/Nie |
|  |  | zakres pomiarowy: od 5 do 200 mg/litr | .................. Tak/Nie |
|  |  | hemoglobina | .................. Tak/Nie |
|  |  | zakres pomiarowy: od 5 do 24,5 g/dlitr | .................. Tak/Nie |
|  | Czas do uzyskania wyniku | do 5 minut | .................. Należy podać |
|  | Monitor | dotykowy | .................. Tak/Nie |
|  |  | rozmiar ekranu: minimum 115 x 85 mm | .................. Należy podać |
|  |  | rozdzielczość: minimum 640 x 480 pikseli | .................. Należy podać |
|  | Ciężar bez zasilacza | maksimum 2,5 kg | .................. Należy podać |
|  | Wymiary | maksimum 30 x 20 x 15 cm | .................. Należy podać |
|  | Interfejs | gniazdo USB typu A minimum 3 szt. | .................. Należy podać |
|  | Pamięć | wewnętrzna przechowująca historię wyników | .................. Tak/Nie |
|  |  | zorganizowana w niezależnych folderach podzielonych na próbki od pacjentów i próbki kontroli jakości | .................. Tak/Nie |
|  | Wyniki | wyświetlane na ekranie | .................. Tak/Nie |
|  |  | drukowane na podłączonej drukarce | .................. Tak/Nie |
|  |  | wysyłane na nośnik USB jako plik .csv | .................. Tak/Nie |
|  |  | personalizowane | .................. Tak/Nie |
|  | Urządzenie umożliwia podłączenie | drukarki | .................. Tak/Nie |
|  |  | czytnika kodów | .................. Tak/Nie |
|  |  | akumulatora | .................. Tak/Nie |
|  |  | zestawów kontrolnych do kalibracji | .................. Tak/Nie |
|  | w zestawie ( w cenie oferty, razem z dostawą ) | zestaw startowy | nakłuwacze do opuszka palca: minimum 100 szt. | .................. Należy podać |
|  |  |  | odczynnik do testów CRP – Hb | .................. Tak/Nie |
|  |  |  | minimum dla 50 testów | .................. Należy podać |
|  |  | kontrola CRP: minimum 1 ml | .................. Należy podać |
|  | Zasilanie | 230 V 50 Hz | .................. Tak/Nie |
|  | Przedmiot zamówienia | spełnia wymagania dla wyrobów medycznych | .................. Tak/Nie |
|  | Oznakowanie CE | dla oferowanego przedmiotu zamówienia | .................. Tak/Nie |
|  | Gwarancja | Min 12 miesięcy | .................. Należy podać |
|  | Czas reakcji serwisu | Max 14 dni | .................. Należy podać |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Instrukcja obsługi | w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej razem z dostawą | .................. Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn. .......................	........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)