## Załącznik 2

2019/EL/11463 FW114

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Dostawa systemu do badań oddychania komórkowego z kontrolą temperatury próbki na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej WUM, oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2019) (Należy podać) |
| 1 | System z polarograficzną elektrodą typu Clark umożliwiający badanie oddychania komórkowego w fazie ciekłej, z kontrolą temperatury próbki przy stężeniu tlenu do 100% | wymagane | TAK/NIE |
| 2 | Elektroda polarograficzna zamontowana będzie w komorze elektrodowej z mikroprocesorowym sterowaniem temperaturą komory i próbki z poziomu oprogramowania | wymagane | TAK/NIE |
| 3 | Temperatura próbki regulowana | w minimalnym zakresie od +30C do +400C | Należy podać |
| 4 | System umożliwiać będzie analizę pomiaru zużycia tlenu jednocześnie z sygnałami z wejść sterujących takimi jak: pH, jony wapnia, potasu i wodoru | wymagane | TAK/NIE |
| 5 | Sygnały ze wszystkich wejść sterujących wyświetlane będą na wyświetlaczu cyfrowym zamontowanym w panelu jednostki sterującej | wymagane | TAK/NIE |
| 6 | Oprogramowanie do obsługi systemu | wymagane | TAK/NIE |
| 7 | Pomiar rozpuszczonego tlenu w próbkach fazy ciekłej | wymagane | TAK/NIE |
| 8 | Objętość próbki | zakres minimalny od 0,2mL do 2,5 mL | Należy podać |
| 9.1 | Minimalny zakres pomiarowy sterownika elektrody | tlen od % do 100% | Należy podać |
| 9.2 |  | pH od 0 do 14 | Należy podać |
| 9.3 |  | rozdzielczość O2: ≤ 0,0003% | Należy podać |
| 9.4 |  | rozdzielczość pH: ≤ 0,0006 | Należy podać |
| 10 | Napięcie polaryzacyjne | 700mV ±5% | Należy podać |
| 11 | Czułość wejściowa | minimum od 0nA do 9000 nA | Należy podać |
| 12 | Wbudowane mieszadło magnetyczne sterowane programowo | wymagane | TAK/NIE |
| 13 | Obroty mieszadła regulowane | minimum od 150 do 900 obr/min | Należy podać |
| 14 | Wejście pomocnicze analogowe | wymagane | TAK/NIE |
| 15 | Wyjście pomocnicze analogowe | wymagane | TAK/NIE |
| 16 | Port komunikacyjny | minimum USB 2.0 | Należy podać |
| 17 | Zasilanie 230V 50Hz | wymagane | TAK/NIE |
| 18 | Oznakowanie CE | wymagane | TAK/NIE |

…………………………………………..

(miejscowość, data)

................................................................

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej

do występowania  w imieniu Wykonawcy)