Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pulsoksymetrów (szt.2), oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………………………………………………... model……………………………………………rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016) |
| 2 | miniaturowe urządzenie do pomiaru saturacji krwi i tętna człowieka | urządzenie przenośne z czujnikiem napalcowym, z wyświetlaczem i baterią zasilającą w jednej obudowie | .................................. Tak/Nie |
| 3 | komunikacja bezprzewodowa (np. Bluetooth) | pulsoksymetr komunikować się musi z systemem badania wydolności fizycznej Cosmed Fitmate Med., który eksploatowany jest u użytkownika | .................................. Tak/Nie |
| 4 | zakres wysycenia tlenem: | od 0% do 100% | .................................. Tak/Nie |
| 5 | zakres częstości tętna | minimum od 20 do 320 uderzeń /minutę | .................................. należy podać |
| 6 | dokładność pomiaru wysycenia tlenem w przedziale 70% - 100%, nie gorsza niż: | - w bezruchu ± 2 jednostki, - słabe krążenie krwi ± 2 jednostki - w ruchu ± 3 jednostki | ................................... Należy podać |
| 7 | dokładność pomiaru tętna nie gorsza niż: | ± 3 jednostki | .................................. Należy podać |
| 8 | zasilanie | baterie alkaliczne | .................................. Tak/Nie |
|  |  | żywotność baterii umożliwiająca | minimum 48 godzinną pracę pulsoksymetru (bez modułu Bluetooth) | .................................... Należy podać |
|  |  |  | minimum 24 godzinną pracę z modułem Bluetooth | .................................... Należy podać |
| 9 | pamięć nieulotna | możliwość zapamiętania minimum 1000 godzin pobieranych próbek w czasie pracy pulsoksymetru | ................................... Należy podać |
| 10 | czas przechowywania danych | co najmniej 9 miesięcy | ................................... Należy podać |
| 11 | maksymalny zakres temperatur, w którym urządzenie pracuje prawidłowo | co najmniej ( od -5ºC do +40ºC ) | ................................... Należy podać |
| 12 | maksymalny zakres temperatur, w którym dane są bezpiecznie przechowywane | co najmniej ( od -40ºC do +70ºC ) | ................................... Należy podać |
| 13 | maksymalny zakres wilgotności, w którym urządzenie pracuje prawidłowo | co najmniej ( od 10% do 90% ) | ................................... Należy podać |
| 14 | maksymalny zakres wilgotności, w którym dane są bezpiecznie przechowywane | co najmniej ( od 10% do 90% ) | ................................... Należy podać |
| 15 | maksymalna wysokość npm, do której urządzenie pracuje prawidłowo | co najmniej 12192 m | ................................... Należy podać |
| 16 | maksymalne ciśnienie do którego urządzenie pracuje prawidłowo | co najmniej 4 atmosfery | ................................... Należy podać |
| 17 | dodatkowy czujnik napalcowy do każdego z pusloksymetrów ( w cenie oferty, razem z dostawą ) | liczba szt.: 1 szt. (łącznie 2 szt) | .................................... Tak/Nie |
| 19 | oznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia | wymagane | ................................ Tak/Nie |
| 20 | ciężar urządzenia | nie przekraczający 100g | ................................. Należy podać |
| 21 | instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia | wymagane | TAK/NIE |
| 22 | Gwarancja | Minimum 12 miesiecy | ................................. Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)