FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

zakupie i dostawie aparatu do pomiaru bioimpedancji (szt. 1), na potrzeby III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii (2W5),

oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| L.P. | OPIS CECH/PARAMETRÓW WYMAGANYCH | WARTOŚCI PARAMETRÓW WYMAGANCYH | CECHY / PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aparat do pomiaru bioimpedancji Ilość: 1 sztuka |
| Producent (marka) …………………………………………………………..……………………………………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..……………………………. (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…………………………………………… (Należy podać jeżeli dotyczy) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2017r. sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany, z bieżącej produkcji) …………………............... (Należy podać) |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Metoda pomiaru | - nieinwazyjna - impedancja bioelektryczna w systemie dwukanałowym | ………………….. TAK/NIE |
|  | Wyświetlacz | LCD | ………………….. TAK/NIE |
|  | Zakres częstotliwości | minimum 4 zakresy: 5kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz | ………………….. Należy podać |
|  | Przedział wieku badanego | minimum 5-99 lat | ………………….. Należy podać |
|  | Zakres impedancji | minimum 2 Ω - 1200 Ω | ………………….. Należy podać |
|  | Rozdzielczość impedancji | maksymalnie 1 Ω | ………………….. Należy podać |
|  | Zakres kąta fazowego | minimum 1 - 30 stopni | ………………….. Należy podać |
|  | Rozdzielczość kąta fazowego | maksymalnie 0,05 stopnia | ………………….. Należy podać |
|  | Zakres rezystancji | minimum 2 Ω - 1200 Ω | ………………….. Należy podać |
|  | Rozdzielczość rezystancji | W zakresie 10 -100 Ω: max 0,1 Ω | ………………….. Należy podać |
|  |  | W zakresie 100 - 1100 Ω: max 1 Ω |  |
|  | Zakres reaktancji | minimum 0 Ω - 580 Ω | ………………….. Należy podać |
|  | Rozdzielczość reaktancji | maksymalnie 0,1 Ω | ………………….. Należy podać |
|  | Komunikacja z PC | Przesyłanie danych za pomocą kabla USB | ………………….. Tak/Nie |
|  | Zasilanie | Sieciowe 230V; 50-60Hz Akumulatorowe | ………………….. Tak/Nie |
|  | Konstrukcja | przenośna | ………………….. Tak/Nie |
|  |  | wymiary (szer. x głęb. x wys.): maksymalnie 350 mm x 350 mm x 350 mm | ………………….. Należy podać |
|  |  | masa urządzenia maksymalnie do 5 kg | ………………….. Należy podać |
|  | Możliwości wykonywanych badań | minimum: Całe ciało pomiar 4 punktowy Całe ciało pomiar 8 punktowy Obie strony ciała Tułów Obszar brzuszny Kończyna górna / góra / dół Kończyna dolna / góra / dół Wisceralna tkanka tłuszczowa Przekrój poprzeczny ramienia | ………………….. Należy podać |
| PRAMETRY SZCZEGÓŁOWE / MIERZONE I WYŚWIETLANE PARAMETRY |
|  | Skład ciała | minimum: Tkanka tłuszczowa % Tkanka tłuszczowa kg Zakres normy dla zawartości tkanki tłuszczowej BMI (Wskaźnik masy ciała) BMR (Spoczynkowa przemiana materii) Zakres normy dla masy ciała FFM (kg) (Beztłuszczowa masa ciała) FFM (%) (Beztłuszczowa masa ciała) TBW (l) (Zawartość wody) - TBW (%) (Zawartość wody) - Zakres normy dla zawartości wody TEE (Całkowite zapotrzebowanie na energię) BV (Objętość ciała) BD (Gęstość ciała) Sucha masa ciała Indeks odżywienia | ………………….. TAK/NIE |
|  | Minerały i białko | minimalnie: TBP (Zawartość potasu) TBC (Zawartość wapnia) PM (masa białka) Masa mineralna | ………………….. TAK/NIE |
|  | GFR przesączanie kłębuszkowe | wymagane | ………………….. TAK/NIE |
|  | Masa Glikogenu | wymagane | ………………….. TAK/NIE |
|  | Płyny ustrojowe | minimalnie: Płyny zewnątrzkomórkowe Objętość wody zewnątrzkomórkowej Objętość wody wewnątrzkomórkowej ECW (Ilość wody zewnątrzkomórkowej) ICW (Ilość wody wewnątrzkomórkowej) ECW/ICW ECW/TBW EF (płyny zaw. Białka i elektrolity) Masa zewnątrzkomórkowa Masa substancji rozpuszczonych Płyny śródmiąższowe Płyny wewnątrznaczyniowe | ………………….. TAK/NIE |
|  | Kreatynina | wymagane | ………………….. TAK/NIE |
|  | Masa komórkowa | Masa komórkowa Masa mięśni | ………………….. TAK/NIE |
|  | Dane fizyczne | Impedancja Reaktancja Rezystancja Kąt fazowy Pojemność elektryczna | ………………….. TAK/NIE |
| WYPOSAŻENIE |
|  | Elektrody i kable sygnałowe | umożliwiające przeprowadzeni wyżej wyspecyfikowanych badań | ………………….. TAK/NIE |
|  | Walizka transportowa | dedykowana do zaoferowanego urządzenia | ………………….. TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie | dedykowane do zaoferowanego urządzenia, instalowane w dniu dostawy na komputerze wskazanym przez Użytkownika. | ………………….. TAK/NIE |
| INNE |
|  | Oznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia | zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. nr 186 poz. 1252) | ………………….. TAK/NIE |
|  | Przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone | w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) | ………………….. TAK/NIE |
|  | Dokumentacja | Instrukcja w jęz. polskim | ………………….. TAK/NIE |
|  | Szkolenia | W dniu dostawy, dla personelu, z zakresu poprawnej obsługi i eksploatacji | ………………….. TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn. .......................	........................................................

(miejscowość, data)	(podpis przedstawiciela Wykonawcy)